| Кому: | IVECO Pavel Yachnikov Heavy Vehicles Sales IVECO Phone: +7 (499) 9409046 Fax: +7 (499) 9409046 Mobile: +7 (926) 590 2202 Срок действия предложения: 30 дней |
| --- | --- |

Компания IVECO Russia выражает Вам свою признательность и предлагает рассмотреть наше коммерческое предложение на поставку тягачей IVECO.

IVECO Stralis HI-ROAD AT440S42T/P RR «Комфорт»

Содержание:

- Общая информация

- Спецификация тягач Stralis HI-ROAD

- Общая информация

Модель:		IVECO Stralis Hi-Road AT440S42T/P RR

Кабина: 		высокая крыша – 2 спального места

Двигатель: 		Cursor10/ 10,3 см3 (420 л.с.), ЕЕV

КПП:	              	ZF 16S 1920 TD GBOX (механическая)

Нагрузка на оси:  	7500 – 13000 кг

Полная масса а/п: 	44 000 кг

Шины:			315/70R22.5

Цвет:			белый WHITE IC 194

Гарантия, Техническое обслуживание и запасные части:

- 12 месяцев на весь автомобиль;

- 24 месяцев на силовую линию (двигатель, система впрыска топлива, КПП, механизмы отбора мощности, карданная передача, задний мост) но не больше 450 000 км пробега;

+ дополнительные 12 месяцев на силовую линию (двигатель, система впрыска топлива, КПП, механизмы отбора мощности, карданная передача, задний мост), но не больше 450 000 км пробега.

Техническое обслуживание производится каждые 100 000 км

Гарантийный ремонт может производиться на любой авторизованной СТО IVECO.

Продлённая гарантия:

Возможность продления гарантии до 5 лет или 750 000 км (что наступит раньше)

Сервисные контракты “ELEMENTS”:

Программа сервисных контрактов “Elements” позволяет Вам выбрать любую комбинацию основных элементов, образующих общее предложение. Вы можете создать соответствующий своим личным потребностям пакет Elements, включив в него любые элементы программы:

- СИЛОВАЯ ЛИНИЯ​

Ремонт двигателя, системы впрыска, коробки передач, карданного вала, осей.​

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание, смазка, замена масла и жидкостей в соответствии с планом обслуживания и руководством по ремонту.

- РАСШИРЕННАЯ СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Любой ремонт кроме двигателя,​ коробки передач, карданного вала, осей.​

- ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС

Сцепление, тормоза, колодки, тормозные диски, барабаны (расточка), уплотнитель для тормозных барабанов.

Условия поставки:

Автомобиль на складе.

Лизинг:

Специальные условия

Цена данного автомобиля:

87 350 евро (за единицу)

Цена данного автомобиля по Акции:

80 200 евро (за единицу)

Условия оплаты:

Оплата в размере 100%.

- Спецификация - тягач Stralis HI-ROAD

|  | Модель | AT440S42T/P RR |
| --- | --- | --- |
|  | Основные размеры, мм |  |
| A | Колёсная база | 3800 |
| B | Длина ТС | 6250 |
| C | Передний свес | 1410 |
| D | Задний свес | 1048 |
| E | Макс. ширина кабины | 2550 |
| F | Расстояние от передней оси |  |
|  | до задней стенки кабины | 940 |
| K | Высота кабины (без нагрузки) | 2985 |
| L | Высота по раме (без нагрузки) | 982 |
| M | Колея передних колёс | 2049 |
| N | Колея задних колёс | 1818 |
| P | Минимальный дорожный просвет | 214 |
|  | Радиус разворота стена-стена | 7365 |
|  | Радиус разворота обочина-обочина | 6700 |
|  | Высота рамы у перед. оси | 1005 |
|  | Высота рамы у зад. оси | 983 |

| Модель | AT440S42T/P RR |
| --- | --- |
| Колёсная база, мм | 3800 |
| Масса, кг |  |
| Макс. масса ТС * | 18000 |
| Макс. масса автопоезда * | 44000 |
| Макс. грузоподъёмность * | 10030 |
| Снаряжённая масса ТС * | 7970 |
| В том числе на переднюю ось | 5699 |
| В том числе на заднюю ось | 2271 |

* - Представлены усреднённые данные, которые могут отличаться в зависимости от национальных правил, сертификационных требований, модификаций автомобилей и их комплектаций

Комплектация

| Код опции | Описание |
| --- | --- |
| 50105 | Цвет кабины – Белый (White IC194) |
| DIS-DIS | Тормозные механизмы спереди - дисковые |
| GRAV | Тормозные механизмы сзади - дисковые |
| 3800 | Колесная база 3800 мм |
| 733 | Передаточное число 2.85 |
| 131 | Блокировка межколесного дифференциала |
| 14552 | Механическая КПП 16S 1920 TD |
| 7997 | Ограничитель оборотов двиг. 2100 об/мин |
| 6356 | Ограничитель скорости 90 км/ч |
| 6315 | Генератор 90 A 24V |
| 8299 | Воздушный компрессор 630куб.см. (2 цилиндр.) |
| 7355 | Допустимые нагрузки по осям 7500-13000 |
| 6115 | Задняя пневмоподвеска |
| 7306 | Измеритель нагрузки на ось |
| 2210 | Запасное колесо |
| 75472 | Высокая кабина |
| 4311 | Тканевый салон |
| 2714 | Боковые Электрозеркала с обогревом |
| 590 | Ремни безопасности |
| 3441 | Датчик непристегнутого ремня |
| 6629 | Сиденье с подголовником |
| 6620 | Пневмо водительское сиденье с подогревом |
| 1905 | Пассажирское сиденье, регулируемое в 2-х направлениях (ткань) |
| 5899 | Подлокотник |
| 4088 | Две спальные полки с защитными сетками |
| 78050 | Солнцезащитный козырек + знак автопоезда |
| 4406 | Электролюк в крыше |
| 5629 | Шторки на окнах дверей |
| 693 | Электростеклоподъемники |
| 795 | Спойлер окрашен в цвет кабины |
| 6656 | Автономный отопитель кабины |
| 6653 | Антипылевый фильтр |
| 2650 | Кондиционер |
| 7748 | Ручной подъем кабины |
| 6851 | Механическая подвеска кабины |
| 75490 | Радиоприёмник с функцией Bluetooth |
| 2444 | Мягкое рулевое колесо |
| 7848 | Тахограф цифровой |
| 2463 | Круиз контроль |
| 14569 | Подготовка под систему управления парком автомобилей |
| 2099 | Электросигнал |
| 7218 | Пневматическая подвеска с одним датчиком уровня |
| 2502 | Звуковая сигнализация низкого давления в пневмосистеме |
| 182 | Выхлоп сбоку |
| 6177 | Топливный бак 800л. |
| 8274 | Бак для мочевины 55л. |
| 8277 | Бак для мочевины обогреваемый |
| 75062 | Подогреваемый фильтр грубой очистки |
| 2913 | EBS + BAS |
| 2121 | Предохранительный клапан ручного тормоза |
| 2104 | Двухконтурная тормозная система прицепа |
| 2094 | Стальной ресивер |
| 1473 | 7 PIN электро разъем |
| 2576 | АКБ 220 А/ч |
| 6730 | Выключатель массы ручной |
| 7807 | ССУ "Jost" |
| 5614 | ССУ высотой 150мм + плита 50мм |
| 6139 | Сдвижное ССУ |
| 7279 | Передний бампер (пластик) |
| 2198 | Передний противоподкатный брус |
| 219 | Противооткатные башмаки (2шт.) |
| 7700 | Домкрат |
| 2211 | Знак аварийной остановки |
| 725 | Держатель запасного колеса |
| 6433 | Стандартное оснащение |
| 6434 | Комплектация для умеренного климата |
| 14584 | ЕВРО 5 |
| 37011 | Антикоррозийная обработка TECTYL |
| 20504 | Шины 315/70R22,5 - 156 |
| 28005 | Goodyear KMAX S HL - KMAX D |
| 76968 | Маркировки на языке CEE |
| 76960 | Маркировка двигателя |
| 76786 | Подогреваемый топливный бак |
| 77174 | Шланг подкачки шин с манометром |
| 76788 | Русский пакет |
| 430 | Подготовка под Прицеп (Электро – Пневмо) |
| 6570 | Внешний шум по Директиве 92/97/EC |